Opatów, 29.01.2020 r.

ZPU 271.1.2020

Oferenci

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule zaprojektuj i wybuduj”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych w zakresie napięcia maksymalnego Vmppt 31,0V – 32,5V przy zachowaniu pozostałych parametrów modułu bez zmian. Pragniemy nadmienić, iż zmniejszenie wartości napięcia na obwodzie łańcucha modułów w takim zakresie nie wpłynie na funkcjonowanie całości systemu instalacji, a wprost przeciwnie. Zmniejszenie wartości napięcia może polepszyć prace instalacji zbliżając wartość napięcia Łańcucha modułów do wartości napięcia nominalnego falownika. Przy tej wartości falownik uzyskuje najwyższe parametry sprawności w przetworzonej energii z napięcia DC na AC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści grubość ramki modułu wynoszącą nie mniej niż 35 mm. Pragniemy zaznaczyć, iż obecnie produkowane moduły fotowoltaiczne są produkowane w grubości ramki 35 mm dla modułów 60 ogniwowych. Sama konstrukcja ramy nie wpływa na jej wytrzymałość ponieważ moduły zgodnie z obowiązującą normą muszą przejść badanie wytrzymałości na obciążenie wynoszące minimum 5400Pa i wyrywanie z mocowania konstrukcji (ssanie wiatru) wynoszące minimum 2400Pa.

Odpowiedź: Zamawiający w opisie zamówienia nie precyzuje minimalnych wymiarów modułu fotowoltaicznego, natomiast wymaga by grubość ramy modułu nie była mniejsza niż 38mm.

3. Prosimy o ujednolicenie informacji o konieczności zastosowania optymalizatorów mocy na poszczególnych obiektach. Czy Zamawiający wymaga zastosowania na wszystkich modułach optymilizatora mocy, czy wystarczy zastosowanie wybiórcze w miejscach najbardziej narażonych na zacienienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga stosowania optymalizatorów mocy ale dopuszcza ich zastosowanie.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów