DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZABUDOWY POŻARNICZEJ NA PODWOZIU SAMOCHODU MARKI JELCZ 315 DLA OSP W MIEJSCOWOŚCI OPATÓW NA TYP GCBA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

- Nr 1 - Wzór oferty przetargowej,

- Nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- Nr 4 - Projekt umowy.

ZATWIERDZAM DNIA: 07.08.2006r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia nie należy udostępniać osobom trzecim – mogą służyć wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki JELCZ 315 dla OSP                  w miejscowości Opatów na typ GCBA”.

I. Zamawiający

Zarząd  OSP RP Opatów

z siedzibą:

ul. Kościuszki nr 80

42- 152 Opatów

województwo śląskie

tel. (034) 319 60 49

Strona WWW:bip.opatow.akcessnet.net

E-mail:opatow@gminyrp.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki JELCZ 315 dla OSP                    w miejscowości Opatów na typ GCBA”.

Zakres robót obejmuje:

1. Podwozie samochodu Jelcz z kabiną – zamawiającego – sprawne

2. Kabina zespolona – Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa,

zespolona w układzie 1+1+4, z szybami opuszczanymi, z drzwiami

gładkimi, dobudowana do istniejącej kabiny

- siedzenia przodem do kierunku jazdy,

- drzwi znajdują się po obu stronach kabiny.

3. Wykończenie kabiny zespolonej

- wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiotelefonu samochodowego, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi itp.

- w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,

- barierka wewnętrzna rurowa między przedziałem przednim i tylnym,

- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi,

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki (4 drzwi)

- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca+dowódca) w części przedniej,

- wymiana tapicerki drzwi kabiny (kierowca+dowódca) ,

- wymiana uszczelek drzwi kabiny , nakładanych i klejonych,

- wieszaki na odzież,

- w suficie uchwyty do trzymania,

- podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 100 mm wyłożone blachą aluminiową łezkową,

- stopnie rurowe do kabiny załogi obłożone blachą aluminiową.

- założenie nowych „ chlapaczy ” przy kabinie,

- wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca),

- siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe, z miejscem na drobny sprzęt (przodem do kierunku jazdy),

- obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego

Kabina wyposażona:

- oświetlenie wewnętrzne kabiny centralne

- radiotelefon i antenę – dostarcza zamawiający -Motorola GM360

- montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem

Z przodu kabiny

- montaż osłony rurowej przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych,

- montaż 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na osłonie rurowej.

4. Zabudowa nadwozia – zabudowa pożarnicza

Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale

zabezpieczonych antykorozyjnie

- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych,

- poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej mocowane metodą klejenia,

- po dwa schowki na bokach pojazdu, na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi prostymi wykluczającymi samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,

- zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji,

- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

- wykonanie skrytki i przeniesienie akumulatorów do nadbudowy pożarniczej,

- konstrukcja skrytki zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji,

- montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory

Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – max 3300 mm

- maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) – 1850 mm,

- montaż podestu tylnego, uchylnego, otwieranego – umożliwiającego łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego

- szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

- szuflady i wysuwane tace, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem,

- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac – muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:

- armatury: prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego, kluczy pożarniczych, gaśnic, hydronetki itp.,

- urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp.,

- narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera, piły itp.,

- sprzętu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia, apteczka itp.,

- schowki przeznaczone na sprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże 52 mm 6 szt. i 75mm 10 szt. wykonane ze sklejki wodoodpornej z taśmami na rzepy zapobiegające wypadaniu węży,

- sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych częściach najniżej położonych skrytek,

- rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego,

- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii

Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w:

- paletę wysuwną na motopompę pływającą,

- paletę wysuwną na pilarki do drewna i betonu,

- miejsce na agregat prądotwórczy,

- miejsce na urządzenie ratownicze,

- szuflady uchylno – wysuwne 2 szt.,

- uchwyty na aparaty powietrzne w nadwoziu lub w kabinie,

- z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy zamykany  żaluzją aluminiową prostą,

- dach zabudowy w formie podestu roboczego – użytkowy, w wykonaniu przeciwpoślizgowym wyłożony blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni,

- balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową – max wysokość nie wyższa niż lampa zespolona błyskowa,

- na dachu uchwyty na: drabinę wysuwną 3 przęsłową aluminiową węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice itp.,

- skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu – zamykana, na różny sprzęt taki jak: sztychówki, widły, szczotki, szufle, siekiery, łomy,nożyce, łopaty itp.

- z tyłu dachu barierka ochronna wykonana z rur aluminiowych,

- drabinka wejściowa na dach,

- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie.

5. Zbiornik wody

- zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczony antykorozyjnie. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający,

- montaż zbiornika wody o pojemności min. 5000 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy konserwowany obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi z blachy min 5 mm na spodzie i 4 mm na bokach,

- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu króciec z nasadą 1x75,

- zbiornik powinien być wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

- instalacja napełniania zbiornika powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

6. Autopompa

- autopompa jednozakresowa o wydajności 32001/min-typA32/8,

- autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

- napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy,

- autopompa i przystawka zamawiającego – sprawne,

- autopompa musi umożliwić podanie wody do minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu oraz do linii szybkiego natarcia

7. Instalacja wodno-pianowa

- układ wodny zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m,

- instalacja niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75, nasady tłoczne umiejscowione po bokach pojazdu za tylną osią,

- konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najmniej dwóch zaworów,

W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:

- manometr ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu – regulacja obrotów autopompy,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka włączenia autopompy,

- wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik,

- wskaźnik ciśnienia oleju w silniku,

- przedział pracy autopompy musi być ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny,

- montaż niezależnego ogrzewania autopompy (ogrzewanie dostarcza zamawiający)

8. Działko wodno-pianowe

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2”,

- przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający

9. Szybkie natarcie

- wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym,

- montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40mb z prądownicą i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową-aluminiową z hamulcem, z korbą,

- podłączenia przewodów – zakucia hydrauliczne – złączki wysokociśnieniowe, prądownica,

- linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża,

- zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.

10. Instalacja elektryczna

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

- wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe,

- urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,

- lampa zespolona „Straż”, osiatkowana, z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem,

- oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu,

- montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem,

- lampę zespoloną i lampę pojedynczą dostarcza zamawiający,

- instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu – odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem tych które wymagają stałego zasilania,

- pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania,

- skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,

- pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, z tyłu zamontowany halogen,

- montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego nad żaluzjami (5 szt.) - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami,

- pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (złącze rozłączalne ręcznie – komplet),

- montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu) (zawierających światło stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne),

- montaż lamp obrysowych pojazdu,

- montaż lamp odblaskowych bocznych,

- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

- montaż reflektora pogorzeliskowego – dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem,

- montaż dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy,

- wyprowadzenie instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych,

- wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami,

- montaż masztu oświetleniowego z reflektorami o mocy min 2000W (4x500W lub 2x1000W),

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża min 4,5 m,

- głowica masztu powinna zapewniać kąt oświetlenia min 330° wokół samochodu,

- głowica masztu powinna odchylać się od poziomu o kąt co najmniej 135°,

- sterowanie wysuwem, obrotami i pochyłem masztu odbywa się z poziomu ziemi,

- 3 funkcje (wysuwu masztu z niezależnej sprężarki – pneumatyczny , ręczny lub podłączony do instalacji pneumatycznej pojazdu, obrót i pochył głowicy elektryczny) przewód oświetleniowy spiralny, pulpit sterujący, skrzynka przeciwporażeniowa,

- automatyczna funkcja złożenia masztu,

- złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania,

- maszt montowany z tyłu pojazdu,

- montaż agregatu prądotwórczego – spalinowego (agregat dostarcza zamawiający).

11. Lakierowanie

- nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Kolorystyka: elementy podwozia – w kolorze czarnym

- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,

- kabina, zabudowa – czerwień sygnałowa (RAL 3000)

- konserwacja podwozia.

12. Napisy

- Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy „OSP+ nazwa+numerów operacyjnych (boki+tył+dach)

Materiały, akcesoria i urządzenia użyte do karosacji pojazdu powinny spełniać wszelkie normy przewidziane przy tego rodzaju zamówieniu takie jak  PN lub ISO, PKWiU 34.10.5 ,  PKD,  EKD.

Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 60 miesięcy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV:34144210-3 Wozy strażackie.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2006 roku.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art.26 ust.3 Prawa zamówień publicznych,

- nie wnieśli wadium ( jeżeli było wymagane), w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,

- oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

4. Inne dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje od poprzednich zamawiających lub protokoły odbiorów końcowych wykonanych usług) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3; dla uznania ważności oferty należy przedstawić pozytywne referencje lub protokoły odbioru z minimum 2 (dwóch) usług o charakterze i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27,

42-152 Opatów

faksem: (34)319 60 81

lub na adres e-mail: opatow@gminyrp.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Krystian Laski i mgr Robert Puchała.

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 5 września 2006 r.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Podpisy powinny znajdować się na każdej stronie oferty i załącznikach do niej będących nośnikiem informacji.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Urzędzie Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sekretariat Urzędu Gminy Opatów, pokój nr 9

Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

- Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres: Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów i oznakowane następująco: "Przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki JELCZ 315 dla OSP w miejscowości Opatów na typ GCBA”.

- Koperta/opakowanie wewnętrzne powinno być zaadresowane i oznakowane jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

- Ofertę składaną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczt Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować i przesłać w sposób jak wyżej. Koperta zewnętrzna powinna być wtedy dodatkowo oznaczona uwagą: „Nie otwierać przed terminem 16.08.2006r. godz. 1015.”

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sekretariat Urzędu Gminy

do dnia 16.08.2006r. do godz. 1000

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów

Sala posiedzeń Urzędu Gminy Opatów pokój nr 13

dnia 16.08.2006r. o godz. 1015

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

| Nazwa kryterium: Wzór: Sposób oceny: | cena C=(C min : C ob) x 100pkt punktowy C-liczba punktów za kryterium "cena", C min -najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, C ob -cena oferty badanej. |
| --- | --- |

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

1.	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3.	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4.	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XXII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej (protest) przysługują wszystkim wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

1.	Protest

1)	Umotywowany protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, ze mógł zapoznać się z jego treścią.

2)	Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

- żądanie,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów,

- okoliczności faktyczne i prawne,

- uzasadnienie.

3)	Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

4)	Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6)	Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: bip.opatow.akcessnet.net. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

- Nr 1 - Wzór oferty przetargowej,

- Nr 2 - Wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

- Nr 4 - Projekt umowy.

Opatów, dnia 07.08.2006r.

_________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 i 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna RP

ul. Tadeusza Kościuszki 80

42-152 Opatów

Zobowiązania wykonawcy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Zabudowa pożarniczej na podwoziu samochodu marki JELCZ 315 dla OSP                              w miejscowości Opatów na typ GCBA”.

cena netto..........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto....................................................................................................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 15 listopada 2006 r.

- Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres 60 miesięcy.

- Akceptuje warunki określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 05.09.2005r.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie oferenta zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 3

Miejscowość ................................................				        Data .........................

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT USŁUG

| Lp. | Odbiorca* | Wartość robót | Nazwa zadania | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbiorów końcowych).

________________________________		 _________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do                 Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy				  reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

PROJEKT  U M O W Y

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej RP z siedzibą w Opatowie, ul. Kościuszki 80  reprezentowanym przez:

Prezesa OSP RP w Opatowie – Tomasza Jeziorskiego

Naczelnika OSP RP w Opatowie – Romana Ceglarza

Skarbnika OSP RP w Opatowie – Mirosława Plutę

zwanym w dalszej części umowy  „zamawiającym” a

.............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania przetargowego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

Obowiązki Stron

Do obowiązków Zamawiającego należy:

Protokolarne przekazanie samochodu marki JELCZ 315.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przyjęcie samochodu marki JELCZ 315.

- Wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom specyfikacji technicznej.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia 15  listopada 2006 roku.

- Rozpoczęcie robót ustala się od dnia ……………………….

§ 5.

Odbiór usługi

- Przedmiotem odbioru ostatecznego jest wykonanie całości usługi zgodnie z przedmiotem umowy.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia i wnioski poczynione w toku odbioru.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie:

- Wynagrodzenie netto ………………………. zł

- Podatek VAT …………………………………zł

- Wynagrodzenie brutto ……………………….zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………

- Należność za wykonane prace płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia, w którym wykonawca przedstawił zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe.

- Strony nie dopuszczają możliwość rozliczania robót fakturami częściowymi.

- Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na usługę stanowiącą przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru robót istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

6.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający:

a)	żąda usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy termin na jej usuniecie,

b)	może żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 9.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości  0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy a w okresie gwarancji z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 10.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, niezwłocznie bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adresy Zamawiającego i Wykonawcy określone w umowie.

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne prawnie.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- oferta przetargowa,

- …………………….

- ……………………..

7.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.	Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY