Załącznik Nr 9 do SIWZ

| PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY I. CZĘŚĆ TYTUŁOWA |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Opatów – kotły na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo Śląskie Powiat kłobucki Gmina Opatów Miejscowości: Iwanowice Małe, Iwanowice Naboków, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy Budynki mieszkalne jednorodzinne |
| NAZWY I KODY CPV | 45300000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacje cieplne 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane |
| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Opatów ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów NIP 5742055341, REGON 151398333 Tel. 34 3196093 Fax 34 3196081 sekretariat@opatow.gmina.pl http://www.opatow.gmina.pl |

Opatów, styczeń 2020

SPIS ZAWARTOŚCI:

I. CZĘŚĆ TYTUŁOWA	1

II. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia w tym: robót budowlanych	3

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.2.1. Uwarunkowania architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne	5

1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe	5

1.2.3. Analiza profili energetycznych obiorców (budynków) – na potrzeby zastosowania instalacji OZE	5

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	6

1.4. Podstawy opracowania	6

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

2.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

2.1. Ogólne Wymagania stawiane Wykonawcy	7

2.2. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej	7

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	8

2.4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	9

2.5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń	9

2.6. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisowania	12

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia	12

2.8. Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót	13

2.9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu	15

2.10. Wymagania dotyczące transportu	15

2.11. Wymagania dotyczące sprzętu	15

2.12. Wymagania dotyczące składowania materiałów	15

2.13. Wymagania dotyczące dokumentów budowy	15

3.Obowiązki właściciela/użytkownika budynku	16

III. Część informacyjna	16

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	17

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	17

3.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	17

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych – dostępne w siedzibie Zamawiającego	18

3.5. Dodatkowe wytyczne dla Wykonawców	18

Program Funkcjonalno–Użytkowy został opracowany na podstawie i zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Zawartość opracowania została przygotowana w zakresie niezbędnym do wykonania planowanej inwestycji.

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

## 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia w tym: robót budowlanych

Zakresem zamówienia w ramach zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest:

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania instalacji OZE w zakresie: montażu21 kpl.kotłów na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnychjednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Opatów;

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji OZE wg opracowanych projektów, polegających na dostawie i montażu kotłów na biomasę- 21kpl. i podłączeniu do istniejącej instalacji grzewczej w każdym budynku wraz z rozruchem technologicznym, udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i materiały oraz zapewnieniem obsługi serwisowej.

Zakres przedmiotu zamówienia

Wykonanie zadania nastąpi w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”.W tym celu należy dążyć do wykonania następujących czynności związanych z zakresem wykonywania przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dla każdego budynku (budynki mieszkalne jednorodzinne): projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wynikających z przepisów (jeśli będą wymagane): uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów.

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego. Wykonawca wykona na własny koszt inwentaryzację budynków oraz wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:

-  wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia,

-  ankiety gospodarstw domowych do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkości instalacji OZE.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.

- Zakres robót budowlanych

Do prowadzenia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeśli będą wymagane prawem).

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – tj. kotłów na biomasę (pellet)na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych oraz ciepłej wody użytkowej –21kpl. stanowiących własność prywatną.

Zakres prac obejmuje:

- dostawę i montaż instalacji OZE, tj. fabrycznie nowych kotłów na biomasę wraz z niezbędnym wyposażeniem i  armaturą wymaganą dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym montaż czopucha, podłączenie do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., elektrycznej ,

- wykonanie  prac  pomocniczych  budowlanych  (przebicia, otwory  montażowe,  przejścia instalacyjne  przez  przegrody  budowlane, wypełnienie  otworów  oraz  odtworzenie  
i  naprawa części  uszkodzonych  wypraw  (elementów  wykończeniowych)  podczas  wykonywania  robót budowlanych),

- przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji,

- zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego,

- dostarczenie niezbędnej ilości paliwa (zapas na około 3 dni pracy kotłowni) - na czas rozruchu technologicznego, prób , testów i regulacji oraz odbioru urządzeń,

- opracowanie instrukcji obsługi i regulacji instalacji oraz przeszkolenie osób obsługujących instalację, w tym w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, instalacji, eksploatacji i konserwacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych doprawidłowego zrealizowania zakresu przedmiotu zamówienia, a niewymienionych wprost w dokumentach,

- bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym,

- przeglądy instalacji zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń przy czym niezależnie od tego wymagane są min. 2 przeglądy instalacji wykonane przez Wykonawcę – poza sezonem grzewczym,

- usunięcie ewentualnych awarii. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Kotły na biomasę będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (np. zgodność z wymogami normy PN-EN 303–5:2012 dla kotłów 5 klasy).

Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie znakiem CE.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  technologię,  która  umożliwi  pozyskanie zaplanowanej mocy zainstalowanej z instalacji OZE.

Szczegółowe parametry instalacji należy określić indywidualnie dla każdego budynku na etapie wykonywania inwestycji.

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia  w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace, w tym: przygotowawcze, projektowe i budowlane.

## 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### 1.2.1. Uwarunkowania architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne

Budynki mieszkalne zlokalizowane na obszarze Gminy Opatów - objęte inwestycją - to budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, zazwyczaj w technologii murowanej, zazwyczaj ocieplone styropianem o grubości ok. 10-15 cm. Obiekty zazwyczaj wybudowane w II poł. XX w. o powierzchni do 300 m2 powierzchni.

W większości przypadków kotłownia zlokalizowana jest w piwnicach budynków.

Ciepło do ogrzewania obiektów wytwarzane jest przez indywidualne źródła ciepła - kotły węglowe o przeciętnej mocy ok. 25 kW.

W znacznej części kotły są użytkowane od ponad 10 lat.

Ciepła woda przygotowywana jest zazwyczaj w zbiornikach zasilanych z kotłów węglowych.

Nośnikiem energii cieplnej są przede wszystkim węgiel kamienny, dla którego średnioroczne zużycie wynosi ok. 5-6 ton / gospodarstwo domowe.

### 1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Tereny działek, na których wykonywane będą roboty budowlane nie są objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, nie znajdują się też tam pomniki przyrody.

Wszystkie urządzenia i materiały, które zostaną zastosowane w trakcie prowadzenia robót będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Zastosowane urządzenia nie będą wpływać negatywnie na środowisko, ale wręcz przeciwnie stanowiąc całość instalacji będą powodować znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w stosunku do stanu istniejącego.

Podczas wykonywania realizacji przedsięwzięcia oraz już w trakcie użytkowania gotowych instalacji OZE nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Można stwierdzić, że prowadzone prace budowlane będą powodować znikomy udział lub brak czynników negatywnie oddziałujących na środowisko takich jak: emisja spalin, hałas, wibracje, wytwarzanie substancji lub odpadów prowadzących do zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji czasowo nastąpić mogą zmiany środowiskowe poprzez pogorszenie stanu sanitarnego powietrza oraz stanu klimatu akustycznego na skutek eksploatacji maszyn budowlanych i remontowych oraz sprzętu. Jednak zmiany środowiskowe powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą znacząco i negatywnie oddziaływały na okoliczne środowisko. Mogą wystąpić jedynie niewielkie uciążliwości charakterystyczne dla sposobu prowadzenia prac budowlanych, jednak będą się one ograniczać jedynie do terenu ich prowadzenia (konkretnego budynku) lub jego bezpośredniego sąsiedztwa. Wszystkie wytwarzane odpady na etapie budowy i eksploatacji będą magazynowane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Wytwórca odpadów będzie je przekazywał odbiorcom posiadającym stosowne decyzje i zezwolenia. Zmiany te będą mieć charakter okresowy, a ich skutki będą odwracalne.

### 1.2.3. Analiza profili energetycznych obiorców (budynków) – na potrzeby zastosowania instalacji OZE

Analizę profili energetycznych odbiorców (budynków) dla których zainstalowane mają być instalacje OZE, przeprowadzono na podstawie ankiet gospodarstw domowych do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkości instalacji(mocy kotłów) – przekazanych przez właścicieli budynków.

W budynkach instalacja centralnego ogrzewania oraz c.w.u. zasilana jest z kotłów węglowych.

## 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych opracowaniemwynosi: 21 obiektów.

Szczegółowe parametry instalacji OZE należy określić indywidualnie dla każdego budynku na etapie prac projektowych w ramach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania orientacyjnie podanych w programie funkcjonalno-użytkowym mocy kotłów w poszczególnych obiektach uwzględniając stan techniczny budynku oraz zapotrzebowanie na ciepło. Podane dane mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

Na podstawie dokonanej analizy ankiet złożonych przez użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych przewiduje się 3 wariantykotłów na biomasę (w zależności od mocy urządzenia):

Tabela 1. Wykaz instalacji OZE – w zależności od mocy i lokalizacji kotła na biomasę

| Rodzaj zestawu | OGÓŁEM W szt. | Moc kotła w kW | Łączna moc zainstalowana w kW | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budynek mieszkalny | Poza budynkiem mieszkalnym w tym: budynek gospodarczy / garaż / kotłownia zewn. |
| Zestaw A | 2 | 15 | 30 | 2 | 0 |
| Zestaw B | 6 | 20 | 120 | 4 | 2 |
| Zestaw C | 13 | 25 | 325 | 11 | 2 |
| OGÓŁEM | 21 |  | 475 | 17 | 4 |

## 1.4. Podstawy opracowania

Podstawą do opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia i zalecenia Inwestora,

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51),

- Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

- Norma PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania,

- Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania,

- Norma PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze,

- Norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania,

- WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe,

- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z projektowaniem i procesem budowlanym,

- Ankiety gospodarstw domowych do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz mocy kotłów na biomasę - przekazane przez właścicieli budynków,

- Inne przepisy szczególne i inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji OZE.

## 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W związku z tym, że planowana inwestycja nie jest inwestycją kubaturową i jej specyfika nie wymaga określania wskaźników kubaturowo-powierzchniowych, w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie określono danych i informacji wymaganych w paragrafie 18. ust. 2 ppkt. 4 rozporządzenia dotyczącego sporządzania tego typu opracowań.

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1. Ogólne Wymagania stawiane Wykonawcy

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i innymi wytycznymi prawidłowego wykonania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót dotyczących zakresu zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi przedstawionymi w programie funkcjonalno-użytkowym

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić należytą staranność i dokładność podczas wykonywania przedmiotowego zadania.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych urządzeń i materiałów. W tym celu Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających parametry techniczne wykorzystanych urządzeń i materiałów, certyfikatów i innych dokumentów dopuszczających wykorzystane elementy do użytkowania. Powyższe dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie wraz z Wykonawcą dokonywał wszelkich ustaleń, uzgodnień i decyzji dotyczących wykonywania zamówienia.

## 2.2. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej

Wykonana dokumentacja projektowa powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełnić obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy  techniczne, inne przepisy powiązane i normy techniczne.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dla każdego budynku (budynki mieszkalne jednorodzinne): projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania wynikających z przepisów (jeśli będą wymagane): uzgodnień, opinii i decyzjiz uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca opracowując dokumentację projektową, uzyskał w imieniu  Zamawiającego  wszystkie  niezbędne  uzgodnienia, decyzje  i  dokumenty  techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli są wymagane prawem).

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową obejmującą co najmniej:

- Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września2004 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia budowy;

- Instrukcje eksploatacji oraz obsługi urządzeń, schematy technologiczne. Wykonawca sporządzi instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń oraz schematy technologiczne przeznaczone dla poszczególnych instalacji tj. uwzględniające ich ewentualną specyfikę.

Wykonawca winien opracować dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego i energetycznego (w oparciu o obowiązujące instrukcje, wytyczne, wskaźniki emisyjności, w tym KOBIZE).

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez osoby do tego uprawnione. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia aby osoba/osoby przygotowujące dokumentację projektową posiadały niezbędne uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Wykonawca po przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zobowiązany jest dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. Dokumentacja powinna być dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej na trwałym nośniku jakim jest np. płyta CD lub DVD.

Zamawiający przeanalizuje otrzymaną dokumentację pod kątem kompletności, zgodności z przepisami, wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zadania i wymagania Zamawiającego. Dokonując analizy otrzymanej dokumentacji Zamawiający ma możliwość zgłoszenia swoich uwag odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych oraz wydania zaleceń i wytycznych odnośnie dopracowania dokumentacji projektowej przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

Po zaakceptowaniu i odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowych Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji zadania na podstawie i zgodnie z tymi dokumentacjami.

Uwaga: Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z  konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w  terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji OZE oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji (jeśli dotyczy), należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

## 2.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Wykonawcy zostanie protokolarnie przekazany teren, konieczny do założenia przez niego zaplecza budowy. Wykonawca będzie miał obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami lub urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich. Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany ulokować zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników oraz miejsce czasowego przetrzymania materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników posesji oraz nie powodujący szkód w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, osunięcia się warstw gleby, trwałego uszkodzenia roślinności).

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy. W tym celu powinien w odpowiednim zakresie przeszkolić pracowników przebywających na terenie budowy oraz zapewnić i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Wykonawca wykona zabezpieczenie terenu budowy na okres trwania realizacji zamówienia, aż do czasu zakończenia i końcowego odbioru robót.

Koszty wynikające z zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy Wykonawca powinien doliczyć do swojej ceny ofertowej, gdyż nie podlegają one odrębnej zapłacie.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlano-montażowych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpiecznego ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie dokonywany na odpowiednie wysypisko na koszt Wykonawcy. Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy w całości do Wykonawcy.

## 2.4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinien być realizowany tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji OZE na architekturę i konstrukcję budynków.

Podczas projektowania i późniejszego wykonawstwa należy uwzględnić wszelkie aspekty konstrukcyjne elementów budowlanych budynku, a urządzenia należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, bez ingerencji i modyfikacji głównych elementów konstrukcyjnych obiektów.

Przed wykonaniem robót budowlanych należy wykonać oględziny miejsca realizacji inwestycji. Urządzenia należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, bez ingerencji i modyfikacji głównych elementów konstrukcyjnych budynków.

## 2.5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Szczegółowe parametry instalacji należy określić indywidualnie dla każdego budynku na etapie wykonywania inwestycji.

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Zastosowane materiały muszą spełniać warunki Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. z 2019r. poz. 266) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z poźn. zm.).

Wszelkie materiały jak również wykonanie robót na podstawie zawartej umowy muszą spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53). Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług według zamiennychnorm. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od normnie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do normzawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie również zaakceptowany jeśli naraża on Zamawiającego na zwiększenie kosztów inwestycji.

Kotły na biomasę będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE –(np. zgodność z wymogami normy PN-EN 303–5:2012 dla kotłów 5 klasy).

Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie znakiem CE.

Moc kotła powinna być dobrana do zapotrzebowania na energię cieplna budynku. Dobrany kocioł o mocy nominalnej: 15 kW, 20 kW lub 25 kW.

Kotły będą pracowały w układzie otwartym lub w układzie zamkniętym (w zależności od istniejącej instalacji w danym budynku) pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań zawartych w normie PN-91/N-02413. Zaprojektowano stalowy, trójciągowy kocioł grzewczy na biomasę wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Część wymiennika kotła wykonana jest w technologii płomieniówkowej.

Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element do samoczynnego zapłonu, kontrolę stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki– mechaniczny zgarniacz szlaki. Kocioł izolowany będzie niepalnym materiałem izolacyjnym, obudowa kotła z blachy o grubości minimum 5 mm zabezpieczonej antykorozyjnie, malowane lub powlekane farbą proszkową.

Wymagana minimalna sprawność urządzenia to 90 % przy spalaniu pelletu drzewnego lasy A1 o właściwościach: wartość opałowa 17-18 MJ/kg, wilgotność do 10%, zawartość popiołu do 1,5%, średnicapelletu 6 – 8 mm, spełniającego co najmniej wymagania normyEN 14961-2: 2011 lub DIN Plus. Sprawność urządzenia powinna być potwierdzona wynikami badań przeprowadzonymi przez uprawnioną jednostkę badawczo - certyfikującą dla paliwa, jakim jest pellet.

Kocioł powinien charakteryzować się łatwościąręcznego załadunku paliwa do zasobnika oraz skutecznego czyszczenia wymiennika i komory spalania. W celu wydłużeniażywotności urządzenia wymagana jest temperatura ochrony powrotu 55 st. C. Maksymalna temperatura zasilania 85 st. C. Maksymalne ciśnienie robocze 2,0 bara.

Kocioł powinien być dostarczony łącznie z zasobnikiem paliwa o pojemności dostosowanej do mocy kotłaz układem podawania paliwa umożliwiającego bezproblemowe transportowanie pelletu o średnicy 6-8mm.

Zastosowanie automatycznej zapalarki przyczyni się do podniesienia komfortu obsługi oraz zmniejszenia zużycia paliwa przez kocioł (zwłaszcza w sezonie letnim na potrzeby c.w.u.).Powstały podczas palenia popiół przemieszcza się po palenisku wskutek wypychaniago przez kolejne dawki paliwa wysuwanego przez ślimak palnika.

Wybór rodzaju kotła Wykonawca ma obowiązekuzgodnić z Zamawiającym. Dopuszcza się montaż mniejszego zasobnika na paliwo w budynkach mieszkalnych, jedynie w przypadku ograniczonego miejsca w kotłowni, jednak o pojemności nie mniejszej niż 100 dm3.

Minimalna gwarancja na kocioł wynosi 5 lat.

Kotły zostaną wyposażone w:

- bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa – cofnięcie płomienia do rury podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem paliwa,

- termostat bezpieczeństwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94 st. C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w układzie elektrycznym regulatora elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziałaniu tego zabezpieczenia wymagane jest ręczne odblokowanie,

- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym – składającą się z zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika – dostawa po stronie użytkownika obiektu,

- wężownicę schładzającą z zaworem termostatycznym bezpośredniego działania w wersji do montażu w układzie zamkniętym – o początku otwarcia przy temperaturze 95 st. C w kotle (wymagana jest stała nastawa zaworu termostatycznego bez możliwości zmiany nastawy przez użytkownika) – dostawa po stronie użytkownika obiektu – lub rozwiązanierównoważne (zgodnie z przepisami możebyć to również zawór dopustowo – upustowy typu SYR 5067 bez wężownicy).

| Dane techniczne | Parametry |
| --- | --- |
| Nominalna moc kotła | Zestaw A: 15 kW Zestaw B: 20 kW Zestaw C: 25 kW |
| Parametry kotła zgodne z normą (5 klasa) potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) – Wymaganie obligatoryjne, lubrównoważną | NORMA PN-EN303-5:2012 KLASA 5 |
| Spełnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie obligatoryjne, lubrównoważną | Rozporządzenie Komisji Europejskiej: UE 2015/1189 UE 2009/125/WE |
| ECODESIGN | TAK |
| Minimalna sprawność kotła | 90% |
| Rodzajpaliwa | pellet z drewna o średnicy 6-8 mm, klasy A1 wg EN 14961-2: 2011 lub DIN Plus |
| Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego | 55 st. C |
| Maksymalnatemperaturapracy | 85 st. C |
| Ograniczniktemperatury STB | 94 st. C |
| Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku | Trzy ciągi spalin |
| Minimalna grubość blachy w wymienniku | 5 mm |
| Budowawymiennika | Płomieniówkowa |
| Minimalna pojemność zasobnika | Zestaw A: 180 dm3 Zestaw B: 180 dm3 Zestaw C: 280 dm3 |
| Dopuszczalneciśnieniepracy | Do 2 bar |
| Wymagane elementy wyposażenia (w tym: palnika) | Podajnik ślimakowy, automatyczna zapalarka, ruszt, czujnikitemperatury, zgniatacz szlaki, skuteczna izolacja podłogi |

Regulatorpowinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie:

- sterowania: zapalarką,podajnikiem, wentylatorem, pompą obiegową c.o. i c.w.u. oraz zaworem mieszającym,

- umożliwienia podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu internetowego.

Wykonawca musi także zapewnić:

- ochronę temperaturową kotła – aby uzyskać przedłużoną maksymalną gwarancję naszczelność korpusu kotła należy zastosować jedno z dwóch rozwiązań zabezpieczającychtemperaturę powrotu czynnika grzewczego do kotła:

- zamontować zawór trzydrogowy lub czterodrogowy dla celów regulacyjnychustalających temperaturę instalacji,

-  zamontować zawór temperaturowy zabezpieczający powrót kotła przed wpłynięciemczynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55st.C wraz z pompą zmieszaniakotłowego o parametrach: DN25, Qmax = 3 m3/h, Hmax = 4,0 m,

- układ ochrony temperatury powrotu kotła jest zabezpieczeniem obowiązkowym I stanowi jego element składowy;

- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym lub otwartym wzależności od pracy istniejącej instalacji,

- czopuch wraz z podłączeniem do istniejącego komina użytkownika instalacji,

- napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie pracy kotła wraz z rozruchem technologicznym,

- dostarczenie niezbędnej ilości paliwa (zapas na około 3 dni pracy kotłowni) - na czas rozruchu technologicznego, prób, testów i regulacji oraz odbioru urządzeń,

Wykonawca zainstaluje kocioł wraz z niezbędną armaturą oraz podłączy do istniejącej instalacji ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Kocioł i zespół podawania paliwa powinny być skonstruowane w ten sposób, aby przy wnoszeniu do pomieszczeń było możliwe wniesienie przez otwór drzwiowy o szerokości min. 60 cm (w świetle otworu). Powinien być możliwy demontaż urządzenia, co najmniej na dwie części.

Wymagana jest duża skuteczność usuwania popiołu z palnika i łatwość jego czyszczenia.

Ponadto producent załączy do urządzenia instrukcję obsługi kotła i sterownika precyzującą sposób bezpiecznej obsługi urządzenia, jego prawidłową konserwację i eksploatacją. W instrukcji powinny znaleźć się informacje na temat najczęściejwy stępujących problemów eksploatacyjnych i sposobów ich usuwania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie osób obsługujących instalację, w tym w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Zabrania się montażu dodatkowego rusztu do spalania innych paliw niż biomasa.

## 2.6. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisowania

- Gwarancja:

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 5 letni okres gwarancji dla całego dostarczonego systemu oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac. Okres gwarancyjny będzie liczony od momentu bezusterkowego odbioru końcowego instalacji OZE.

- Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji:

Wykonawca  wskaże  wyspecjalizowany  serwis,  który  dokonywać  będzie  naprawy  awarii,  usterek oraz przeglądów serwisowych. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  instrukcji  eksploatacji    i  przeszkolenia  właściciela  (użytkownika)  budynku.  Z  przeszkolenia  należy  sporządzić  protokół  z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów  o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji instalacji,  jak  również  wykona  pierwszy  rozruch instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gwarancyjnej dla zamontowywanych instalacji OZE oraz wsparcia technicznego w całym okresie udzielonej gwarancji.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi serwisowania w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów instalacji.

Pierwszy przegląd gwarancyjny na wszystkich instalacjach powinien nastąpić między drugim a trzecim rokiem licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji OZE. Drugi przegląd gwarancyjny powinien nastąpić przed zakończeniem okresu gwarancji (nie później niż pięć lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego).

W przypadku gdy producent urządzeń wymaga częstszych przeglądów Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów w ilości wymaganej przez producentów urządzeń. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Podczas trwania przeglądów Wykonawca wykryje i usunie wszelkie wady instalacji oraz przeprowadzi, jeżeli będzie taka potrzeba, regulację, odpowietrzenie instalacji. Przegląd gwarancyjny musi zostać udokumentowany przez Wykonawcę i wykonany zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych komponentów instalacji.

Wykonawca zapewni:

- czas reakcji serwisu na zgłoszone nieprawidłowości działania instalacji – max. 24 godziny od zgłoszenia,

- czas usunięcia awarii/nieprawidłowości w działaniu instalacji – max. 48 godzin od zgłoszenia Czas ten może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia poważniejszych awarii, niemożliwych do usunięcia w tak krótkim czasie np. w przypadku wymiany niesprawnych urządzeń. Sytuacje takie należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu, w którym zamontowana jest instalacja OZE.

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Koszty wynikające z usług serwisowania w okresie gwarancyjnym nie podlegają one odrębnej zapłacie.

## 2.7. Wymagania dotyczące wykończenia

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania instalacji OZE w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w elementy wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, powłoki malarskie i itp.). Jednakże jeśli zajdzie konieczność ingerencji w te elementy podczas wykonania robót budowlanych, zakres i ilość tych ingerencji należy uzgodnić z właścicielem obiektu i wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

Powstałe podczas wykonywania prac budowlanych przebicia, przejścia i otwory montażowe należy przywrócić do stanu niepogorszonego.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

## 2.8. Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót

Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa takimi jak: ustawy, rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane, normy, sztuka budowlana, wiedza techniczna, a zwłaszcza: ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z umową, dostarczoną przez siebie i uzgodnioną dokumentacją projektową, poleceniami i wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz innymi ustaleniami z Zamawiającym. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoką jakość i staranność wykonywanych robót, dokładność montażu urządzeń i materiałów, a także o należyty efekt końcowy. Następstwa powstałych błędów wykonawczych będą poprawiane przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania prac budowlanych, w przypadku nie wykonania tych poleceń konsekwencje finansowe opóźnień ponosi Wykonawca.

Wszystkie rodzaje robót związanych z montażem instalacji OZE w obiektach oraz dostosowaniem istniejącej instalacji grzewczej budynku do nowo zamontowanej instalacji należy wykonywać w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w eksploatacji tych obiektów. Należy przyjąć, że w okresie prowadzenia prac w budynkachbędą przebywać ich mieszkańcy lub inni użytkownicy. W związku z tym obie strony powinny wcześniej ustalić termin prowadzenia prac. Dlatego też  Wykonawca przygotuje plan prowadzenia robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a mieszkańcy/użytkownicy będą musieli się odpowiednio odnieść do tych dokumentów. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepożądanych przeszkód, odpowiednie rozmieszczenie sprzętu i materiałów. Nadmiar materiałów będzie przechowywał w magazynie i w razie potrzeby dostarczał na plac budowy.

Montaż armatury i urządzeń

- Montażu armatury i urządzeń należy dokonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów tych elementów,

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

- Armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której są zainstalowane,

- Urządzenia i armatura wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem do nich łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie,

- Urządzenia i armatura powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny dający możliwość łatwego demontażu i wymiany poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń.

Roboty elektryczne

W ramach zadania Wykonawca podłączyurządzenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

BHP przy prowadzeniu prac

Podczas prowadzenia prac Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza związanych z charakterem prowadzonych prac budowlanych. Wykonawca ma obowiązek dbać o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i warunków pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzeniazabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osóbzatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, sprzęt p.poż,

- łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Kontrole, próby i badania:

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora Nadzoru.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

Przed wykonaniem montażu instalacji Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie spełnienia przez urządzenia i materiały przeznaczone do montażu wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń– zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.

Po wykonaniu prac budowlanych należy:

a ) uprzątnąć przekazany pod prace budowlane obiekt oraz teren wokół obiektu;

b ) dokonać odbioru robót;

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają odbiorom:

- odbiory wykonanych dokumentacji projektowych dla poszczególnych instalacji,

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory wykonanych kotłowni w poszczególnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji,

- odbiór końcowy, w którym Wykonawca wydaje Zamawiającemu przedmiot umowy,

- odbiór pogwarancyjny: odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

W celu rozpoczęcia czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:

- zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy;

- zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej;

- zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych (m.in. oryginał Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót, oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku przekazanego terenu);

- przedłożyć protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji;

- przedłożyć dokumentację powykonawczą.

Ostatecznego odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru oraz osoby wyznaczone przez Inwestora i Wykonawcę.

c ) przeprowadzić szkolenia.

Wykonawca udzieli instrukcji osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz użytkownikom instalacji OZE w zakresie jej obsługi i eksploatacji. Potwierdzenie udzielenia instrukcji powinno być pokwitowane zarówno przez osobę szkolącą i szkoloną i dołączone do dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.

## 2.9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Po zakończeniu prac należy uprzątnąć przekazany pod prace budowlane teren (usunięcie resztek materiałów, maszyn i urządzeń, zaplecza socjalno - sanitarnego dla pracowników) oraz jego otoczenie (chodniki, jezdnie, place po których poruszały się pojazdy np. dostarczające materiały).

## 2.10. Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 2.11. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniający wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

## 2.12. Wymagania dotyczące składowania materiałów

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku - można używać tylko pasy.

## 2.13. Wymagania dotyczące dokumentów budowy

Dziennik Budowynależy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczącebezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963).

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Pozostałe dokumenty budowy:

- projekt budowlany,

- uzgodnienia, opinie i decyzje (jeśli są wymagane),

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# Obowiązki właściciela/użytkownika budynku

Użytkownik/Właściciel budynku zobowiązany jest do:

- zapewnienia dostępu do obiektu, w tym pomieszczenia (wraz z jego uprzątnięciem) do wykonania instalacji o odpowiednich parametrach i powierzchni,

- uzyskania opinii kominiarskiej istniejącego komina,

- demontażu istniejącego kotła, dostosowania pomieszczenia, przewodu kominowego oraz instalacji wentylacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do montażu instalacji OZE (jeśli dotyczy),

- zapewnienia dostępu do gniazda elektrycznego 230 V 50 Hz wraz z ochroną (uziemieniem) w zasięgu montażu kotła,

- przystosowaniadrzwi, przegród, otworów do możliwości przetransportowania elementów instalacji do miejsca montażu (jeśli dotyczy),

- doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, instalacji elektryczneji jej dostosowanie do obowiązyjących przepisów wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami (w przypadku ich braku w pomieszczeniu, w którym zlokalizowana zostanie instalacja).

Przy montażu źródła ciepła wykorzystany będzie istniejący układ hydrauliczny kotłowni. Właściciel budynku ma prawo wykonać modernizację układu hydraulicznego na własny koszt.

# III. Część informacyjna

## 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji OZE – jeśli będą wymagane przepisami prawa, w tym ustawą z dn. 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51).

## 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie zgód właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem – zawartych w deklaracjach.

## 3.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawowe przepisy prawne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51);

- Ustawaz dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 266);

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42);

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),

- Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389),

- Ustawa z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn; 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z poźn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 2232);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych I drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz.583 z póź. zm.);

- PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania,

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze,

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania,

- PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – Wymagania,

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach;

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;

- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne;

- PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dlaprzesyłanych czynników;

- WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania.

## 3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych – dostępne w siedzibie Zamawiającego

-  wykaz budynków objętych realizacją inwestycji (zamówienia),

-  ankiety gospodarstw domowych do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkość mocy instalacji OZE.

## 3.5. Dodatkowe wytyczne dla Wykonawców

W przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż OZE z przyczyn technicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu (rodzaju obiektu w zależności od mocy instalacji). Jednocześnie Zamawiający ma prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, w przypadku gdy właściciel/współwłaściciele budynku zrezygnują z realizacji inwestycji.